Руководителю предприятия

   Предлагаем принять участие в реализации технического решения на «Печь хлебопекарную», заявленное в Федеральный институт промышленной собственности,  для рассмотрения на предмет изобретения. Формы сотрудничества самые разнообразные – совместное создание промышленного образца, финансирование по линии ИННОВАЦИЙ, покупка  предлагаемого решения, и т. д. 
  С уважением, авторы: Табакаев С.Б., Салтыков Е.П.  т.(3842)281939. s.b.tabakaev@mail.ru

             Информация к техническому решению 
                  «Печь хлебопекарная»

Техническое решение относится к области продовольственного машиностроения, а именно к хлебопекарному оборудованию и может быть использовано в хлебопекарной и других отраслях промышленности. Цель технического решения – создание конструкции печи , позволяющей механизировать и автоматизировать процесс хлебопечения.
   Сущность технического решения: печь хлебопекарная  состоит из пекарной камеры, пода печи, механизма вертикального перемещения, кассеты, механизма вращения, парогенератора, воздухонагревателей, вентилятора, воздуховодов.  Печь хлебопекарная  работает следующим образом - после разогрева пекарной камеры  механизм вертикального перемещения  размыкает пекарную камеру с подом печи. Кассета  с тестовыми заготовками устанавливается на под печи. Механизм вертикального перемещения  смыкает пекарную камеру  с подом печи. Включается парогенератор, происходит процесс пароувлажнения тестовых заготовок.  На воздухонагреватели  подаётся теплоноситель, включается  вентилятор  и механизм вращения. Начинается процесс выпечки хлеба. После окончания процесса  выпечки хлеба все устройства отключаются, механизм вертикального перемещения  размыкает пекарную камеру с подом печи. Кассета  с выпеченным хлебом снимается с пода печи. Цикл повторяется.