Руководителю предприятия

   Предлагаем принять участие в реализации технического решения на «Агрегат расстойно-печной», заявленное в Федеральный институт промышленной собственности,  для рассмотрения на предмет изобретения. Формы сотрудничества самые разнообразные – совместное создание промышленного образца, финансирование по линии ИННОВАЦИЙ, покупка  предлагаемого решения, и т. д. 
  С уважением, авторы: Табакаев С.Б., Салтыков Е.П.  т.(3842)281939. s.b.tabakaev@mail.ru

             Информация к техническому решению 
                  «Агрегат расстойно-печной»                                                      

Изобретение относится к области продовольственного машиностроения, а именно к хлебопекарному оборудованию и может быть использовано в хлебопекарной и других отраслях промышленности. Цель технического решения – создание конструкции агрегата расстойно-печного, позволяющей механизировать и автоматизировать процесс хлебопечения в одной камере. Сущность технического решения:  агрегат расстойно-печной состоит из камеры расстойки тестовых заготовок и выпечки хлеба  (далее по тексту «камера»), пода, механизма вертикального перемещения, кассеты, механизма вращения, парогенератора, воздухонагревателей, вентилятора, воздуховодов.  Агрегат расстойно-печной работает следующим образом - после достижения требуемых температуры и влажности в камере  механизм вертикального перемещения  размыкает камеру с подом. Кассета  с тестовыми заготовками устанавливается на под. Механизм вертикального перемещения  смыкает камеру  с подом. Начинается процесс расстойки тестовых заготовок. В течении этого времени парогенератор, воздухонагреватели, вентилятор,  поддерживают в камере необходимые температуру и влажность. После окончания процесса расстойки тестовых заготовок начинается процесс выпечки хлеба. Включается парогенератор, происходит процесс пароувлажнения тестовых заготовок.  На воздухонагреватели  подаётся теплоноситель, включается  вентилятор  и механизм вращения. После окончания процесса  выпечки хлеба все устройства отключаются, механизм вертикального перемещения   размыкает камеру с подом. Кассета  с выпеченным хлебом снимается с пода. Цикл повторяется.